Опросный лист №_____на заземлители серии ЗППА

на номинальные напряжения 330, 500 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Заземлители однополюсные серии ЗППА предназначены для обеспечения безопасного  проведения ремонтных  работ и  профилактических осмотров  в  распределительных  устройствах  путем заземления отключенных  участков  электрической  цепи. Управление электродвигательным приводом ПД-11-01 УХЛ1. В комплект поставки заземлителей входят опорные стойки, закрепляемые на шпильки бетонных фундаментов.

Работоспособность заземлителей обеспечивается в условиях(

- высота над уровнем моря - не более 1000 м;

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

- сейсмичность местности  до 8 баллов по шкале МSK-64.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальное / наибольшее.рабочее напряжение | 330 кВ / 363 кВ |  |
|  |  | 500 кВ / 550 кВ |  |
|  | Ток термической стойкости (1с) / ток электродинамической стойкости | 63 кА / 160 кА | V |
|  | Изоляторы по типу изоляции, степени загрязнения по ГОСТ 9920 | Фарфоровые I |  |
|  |  | Фарфоровые II* | российского производства |  |
|  |  |  | импортные |  |
|  | Высота установки заземлителя | Стандартная поставка (2800мм) |  |
|  |  | По заказу (указать высоту стойки) |  |
|  | Номинальное напряжение питания электродвигателя привода, В | 230/400 переменное трехфазное | V |
|  | Напряжение питания дистанционного управления привода, В | 220 постоянное |  |
|  |  | 110 постоянное (по заказу) |  |
|  | Наличие выносного блока управления по заказу (указать количество выносных блоков по видам оперирования) | трехфазное оперирование заземлителями |  |
|  |  | пофазное оперирование заземлителями |  |
|  | Наличие обогрева и освещения в выносных блоках управления | по заказу |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество заземлителей заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru