Опросный лист №_____

на шинные опоры серии ШО(П) на напряжение от 35 до 220 кВ

# Почтовый адрес и реквизиты покупателя:

Заказчик___________________________________     ___________________________________________

код города/телефон__________________________

Факс_______________________________________

Ф.И.О. руководителя предприятия ______________________________________________________________________________________________________________________________

Место установки____________________________________________________________________

Шинные опоры наружной установки климатического исполнения УХЛ на напряжение от 35 до 220 кВ предназначены для поддержания проводов в сетях переменного тока с частотой 50 и 60 Гц.

Работоспособность шинных опор обеспечивается в условиях(

- верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - плюс 40°С;

- нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - минус 60°С;

- скорость ветра не более 40 м/с при отсутствии гололеда и не более 15 м/с при гололеде толщиной до  20 мм.

Сейсмостойкость шинных опор по шкале MSK-64:

  - с фарфоровой изоляцией – 8 баллов

  - с полимерной изоляцией – 9 баллов.

Минимальная разрушающая нагрузка на изгиб изоляторов:

- Фарфоровых 35-110 кВ – 4 кН, 6 кН; 150-220 кВ – 6 кН, 8 кН,

- Полимерных 35 кВ – 5 кН, 110 кВ –10 кН, 220 кВ – 8 кН.

|  | Параметры | Варианты исполнения | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Номинальное / наибольшее рабочее напряжение | 35 кВ / 40,5 кВ |  |
|  |  | 110 кВ / 126 кВ |  |
|  |  | 150 кВ / 172 кВ |  |
|  |  | 220 кВ / 252 кВ |  |
| 4 | Тип изоляции и удельная длина пути утечки по ГОСТ 9920 | Фарфоровая | 1,6 см/кВ |  |
|  |  |  | 2,25 см/кВ |  |
|  |  |  | 2,5 см/кВ |  |
|  |  |  | 3,1 см/кВ |  |
|  |  | Полимерная | 2,25 см/кВ |  |
|  |  |  | 2,5 см/кВ |  |
|  | Цвет глазури изоляторов | Белый |  |
|  |  | Коричневый |  |
|  | Конструктивное исполнение | для крепления одного провода |  |
|  |  | для крепления двух проводов |  |
|  | Тип провода (указать) |  |
|  | Заказ опорных стоек под установку | Трубная конструкция стойки |  |
|  |  | Сборная конструкция стойки |  |
|  | Высота опорных стоек (указать из предлагаемого ряда) | Стандартная поставка: 2856мм (трубная), 2816мм (сборная) По заказу: 2200, 2500, 2800, 3000, 3500,4000, 4500, 5200мм | под одну ШО |  |
|  |  |  | под две ШО |  |
|  |  |  | под три ШО |  |
|  | Заказ металлоконструкций (по эскизу заказчика) |  |
|  | Заказ шинных опор для установки ВЧ заградителей (по эскизу заказчика) |  |
|  | Дополнительные требования |
|  | Количество комплектов заказа |  |

# Text boxes

Изготовитель:  ЗАО «ЛИК-94»

197373, г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 13, к.1, пом.1Н

Телефон (812) 687-89-54, 687-46-83, 695-97-32

Факс (812) 687-56-94

e-mail: info@lik94.ru

сайт: www.lik94.ru