При заказе предохранителя-выключателя-разъединителя ПВР-0,38 необходимо указывать:

- Типоисполнение  ПВР:

### ПВР - Х1 - 0,38 / Х2  У1

П - предохранитель;

В - выключатель;

Р - разъединитель;

Х1- количество полюсов (1 или 3);

0,38 - номинальное напряжение, кВ

Х2-10;16;25;32;40;50;63;80;100;160 - номинальный ток плавких вставок, А;

У1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150.

2)   количество ПВР;

3)  комплекты монтажных частей:

- для крепления ПВР к железобетонной опоре или

- для крепления к деревянной опоре;

4)   количество оперативных штанг:

- 1 шт. на 6 аппаратов. Другое количество оговорить при заказе.